## Slide 1: Sistema de comunicaciones LoRa/APRS
Oscar David Conejo Canton
Luis Diego Sandı Quesada

## Slide 2: APRS

## Slide 3: ¿Qué es APRS?
Automatic Packet Reporting System (APRS)
  Sistema de comunicación digital por radio
  Permite transmitir información en tiempo real
  Utiliza bandas VHF y UHF
  Principalmente utilizado por radioaficionados
  Transmisión mediante paquetes de datos
Información que puede transmitir:
  Posición GPS
  Mensajes cortos
  Telemetría
  Datos meteorológicos

## Slide 4: Origen del sistema APRS
Origen del sistema APRS
Desarrollado en los años 80
Creado por Bob Bruninga (WB4APR)
Inicialmente diseñado para radioaficionados
Integración de radio + computadoras
Evolucionó con la llegada de tecnología GPS
Objetivo principal:
Transmisión de información en tiempo real

## Slide 5: Características del sistema APRS
Características principals
Opera completamente mediante radiofrecuencia
No depende de infraestructura celular
Puede funcionar sin acceso a internet
Alta robustez en comunicaciones
Integración con internet
Uso de APRS Internet System (APRS-IS)
Permite visualizar datos a nivel global

## Slide 6: Aplicaciones del sistema APRS
Principales aplicaciones
Seguimiento de vehículos y personas
Gestión de emergencias y desastres naturales
Monitoreo de estaciones meteorológicas
Telemetría remota
Ventajas del Sistema
Infraestructura ya existente
Alta robustez
Ideal para datos pequeños pero importantes

## Slide 7: Protocolo de comunicación
Protocolo utilizado: AX.25
Basado en el protocolo X.25
Adaptado para radioaficionados
Opera en la capa de enlace
Características
Comunicación no orientada a conexión
Tramas cortas
Alta robustez ante errores
Bajo overhead
Optimizado para
Enlaces poco confiables
Canales con ruido
Baja tasa de datos

## Slide 8: Bandas de frecuencia
Principalmente:
  VHF (30–300 MHz)
  UHF (300 MHz – 3 GHz)
Frecuencias communes:
  América: 144.390 MHz
  Europa: 144.800 MHz
  Asia: 144.660 MHz
Ventajas
  Buena propagación
  Antenas relativamente pequeñas
  Cobertura regional amplia

## Slide 9: Arquitectura de la red APRS
Red distribuida y cooperativa
Componentes principales:
  Nodo APRS
  Digipeater
  iGate
  Servidor APRS
  Cliente final
Estos elementos permiten la transmisión y visualización de datos en tiempo real.

## Slide 10: LoRa

## Slide 11: ¿Qué es LoRa?
Long Range.
Patentada por Cycleo, adquirida por Semtech.
Modulación de espectro ensanchado. (CSS)
Baja potencia.

## Slide 12: ¿Qué frecuencias utiliza?
Frecuencias de trabajo por continente:
868 MHz en Europa.
915 MHz en América.
433 MHz en Asia.
Son bandas cercanas a los GHz. Bandas de uso libre.

## Slide 13: Aplicaciones
Mejorar la conservación del medio ambiente.
Prevención contra la deforestación.
Protección del medio.
Preservación de la biodiversidad.
Monitoreo de la polución.
Ciudades inteligentes.

## Slide 14: Disponibilidad
Lilygo SX1276 ESP32 LoRa 915 MHz OLED 0.96.
Lilygo TTGO LoRa32 433 MHz V1.6.1
Heltec ESP32 LoRa V3 915 MHz SX1262
Firebeetle LoRa ESP32 DFRobot

## Slide 15: Arquitectura de red

## Slide 16: Capa física y enlace
Capa Fisica:
Speading Factor
Coding Rate
Bandwidth
Sync Word
Capa de Enlace:
Adaptive Data Rate

## Slide 17: Legislación Costarricense

## Slide 18: Legislación Costarricense del Espectro
Regulación del espectro radioeléctrico en Costa Rica
  El espectro radioeléctrico es un recurso regulado por el Estado
  Instituciones encargadas:
    SUTEL (Superintendencia de Telecomunicaciones)
    MICITT (Ministerio de Ciencia, Innovación, Tecnología y Telecomunicaciones)
Estas instituciones regulan:
  Uso de frecuencias
  Licencias de operación
  Condiciones técnicas de transmisión

## Slide 19: Plan Nacional de Atribución de Frecuencias (PNAF)
Plan Nacional de Atribución de Frecuencias
  Decreto Ejecutivo N° 44010-MICITT
  Publicado en La Gaceta N° 95 (2023)
Propósito del PNAF
  Organizar el uso del espectro radioeléctrico
  Definir qué servicios pueden operar en cada banda
  Establecer condiciones técnicas de operación
Basado en recomendaciones de la
  Unión Internacional de Telecomunicaciones (UIT)

## Slide 20: Qué define el PNAF
El PNAF establece:
  Bandas asignadas a cada servicio
    Radiodifusión
    Móvil
    Satelital
    Radioaficionados
  Bandas de uso libre
  Bandas que requieren licencia o concesión
  Límites técnicos:
    Potencia máxima
    Condiciones de operación

## Slide 21: Importancia del PNAF para LoRa/APRS
Para sistemas LoRa/APRS el PNAF define:
En qué bandas pueden operar
Límites técnicos de transmisión
Tipo de servicio permitido
Ejemplo
APRS → bandas de radioaficionados
LoRa → bandas de uso libre

## Slide 22: Permisos requeridos
Para operar sistemas LoRa/APRS se requieren:
Licencia de radioaficionado
Permite:
Operar radios en bandas asignadas a radioaficionados
Para obtenerla se requiere:
Solicitud al MICITT
Examen técnico de SUTEL
Conocimientos de:
teoría de radio
propagación
Legislación
operación
Al aprobar se obtiene un callsign.

## Slide 23: Permiso de uso del espectro
Además de la licencia se requiere:
Permiso de uso del espectro radioeléctrico
Este permiso regula:
Frecuencia de operación
Potencia máxima
Tipo de emisiones
Ubicación de la estación

## Slide 24: Tiempo del trámite de licencia
Proceso de licencia de radioaficionado
Revisión de solicitud MICITT
  5 días hábiles
Examen SUTEL
  Virtual: 10 días hábiles
  Presencial: 20 días hábiles
Resultado del examen
  3 días hábiles
Recomendación técnica de SUTEL
  Hasta 45 días hábiles

## Slide 25: Trámite de permiso del espectro
Proceso para permiso de uso del espectro
Solicitud al MICITT
  revisión: 3–5 días
Evaluación técnica SUTEL
  hasta 30 días
Resolución final del MICITT
  hasta 60 días

## Slide 26: Clases de emisión
Sistema de nomenclatura que describe:
  Ancho de banda
  Tipo de modulación
  Tipo de señal
  Información transmitida
Definido por la UIT

## Slide 27: Modulación en APRS y LoRa
APRS
Modulación AFSK 1200 baud
Datos digitales sobre radio FM
LoRa
Modulación Chirp Spread Spectrum (CSS)
Ventajas del CSS:
Alta sensibilidad
Gran alcance
Alta inmunidad al ruido
Baja tasa de datos

## Slide 28: PIRE (Potencia Radiada)
PIRE — Potencia Isotrópica Radiada Equivalente
Representa la potencia total radiada considerando:
potencia del transmisor
ganancia de la antenna
Se utiliza para:
limitar interferencias
regular sistemas de radio

## Slide 29: PIRE para LoRa y APRS
LoRa (bandas de uso libre)
  Banda: 902–940 MHz
  PIRE máxima: 30 dBm
  Equivalente a 1 W
APRS
  Potencia depende de:
    Licencia
    tipo de estación
Valores típicos:5 W – 50 W
Uso de digipeaters permite mayor cobertura.

## Slide 30: Conclusiones
Razon de normativas y regulación.
LoRa VS APRS